I Этап. Сброс на заводские установки.

- Уровень доступа Р0003 – в «3»

- Р0010 в «30»

- Р0970 в «1»

II Этап. Введение параметров.(Быстрый ввод)

- Уровень доступа Р0003 – в «3»

- Р0010 в «1»

- Р0100 в «0»

- Р0205 «0» работа с постоянным моментом

- Р0300 «1» выбор типа двигателя (АД)

- Р0304 Номинальное напряжение двигателя, В

- Р0305 Номинальный ток двигателя, А

- Р0307 Номинальная мощность двигателя, кВт

- Р0308 cosφ номинальный

- Р0309 КПД номинальный

- Р0310 Номинальная частота двигателя, Гц

- Р0311 Номинальная скорость, об/мин

- Р0314 Число пар полюсов (может быть пройден автоматически)

- Р0320 Значение тока х.х. (с шильдика двигателя), при его отсутствии оставить «0»

- Р0335 Охлаждение

- Р0500 Выбрать тип нагрузки

- Р0640 Перегрузка по току (рекомендуется не более 150%), %

- Р0700 Выбор источников управления

- Р1000 Выбор источников задания

- Р1040 Начальная частота мотор-потенциометра, Гц

- Р1080 Минимальная частота, Гц

- Р1082 Максимальная частота, Гц

- Р1120 Время разгона, с

- Р1121 Время торможения, с

- Р1135 Время останова, с

- Р1300 Выбор режима управления

- Р1500 Выбор источника задания момента (при необходимости)

- Р1910 Выбор определения параметров двигателя «1»

- Р3900 завершения ввода

- Нажать кнопку пуск